Технические требования к предвыборным агитационным материалам

- Общие положения

  - Настоящие технические требования   разработаны в целях обеспечения качества телевизионной продукции и эфира.

  - Настоящий документ содержит перечень технических требований, обязательных для исполнения при производстве и подготовке видеопродукции к эфиру на федеральных каналах ВГТРК.

  - Настоящие технические требования разработаны на основе и в соответствии с   ПТЭ-2001, утвержденными Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, федеральными ГОСТами и «Техническими требованиями на видеопродукцию, предъявляемыми ВГТРК».

  - Невыполнение производителем/заказчиком видеоматериалов перечисленных ниже требований, даёт право ВГТРК не принимать претензии после эфира.

2. Технические требования и рекомендации к материалам

2.1. Видеоматериалы категории HD должны предоставляться либо на  видеоносителях формата HDCAM,   либо в виде файлов XDCAM MPEG HD422 на жестких дисках HDD или флеш-накопителе с интерфейсом USB версии не ниже 2.0 с файловой системой exFAT или NTFS.

  - Технические параметры должны отвечать требованиям национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р):

- ГОСТ Р 53533-2009 «Цифровое телевидение высокой четкости. Основные параметры цифровых систем телевидения высокой четкости».

- ГОСТ Р 53540-2009 «Цифровое телевидение. Широкоформатные цифровые системы. Основные параметры. Аналоговые и цифровые представления сигналов. Параллельный цифровой интерфейс».

- ГОСТ Р 53535-2009 «Цифровое телевидение высокой четкости. Аналоговое и цифровое представление сигналов. Цифровые интерфейсы».

- ГОСТ Р 53536-2009 «Цифровое телевидение повышенной четкости. Основные параметры цифровой системы с построчным разложением. Аналоговые и цифровые представления сигналов. Параллельный цифровой интерфейс».

- ГОСТ Р 53537-2009 «Звуковое вещание. Основные электрические параметры каналов и трактов студийного качества (с полосой частот 20…20000Гц)».

- ГОСТ Р 52210-2004 («Телевидение вещательное цифровое».

- ПТЭ-2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, и «Техническим требованиям ВГТРК».

  - Видеосигнал высокой чёткости и звуковое сопровождение должны соответствовать международным рекомендациям:

- Recommendation ITU-R BT.709-6. Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange.

- SMPTE 292M-2008 1.485 Gb/s Serial Digital Interface.

- SMPTE 272M-2004 Television – Formatting AES/EBU Audio and Auxiliary Data into Digital Video Ancillary Data Space.

- SMPTE 299M-2004 for Television 24-bit Digital Audio Format for SMPTE 292M bit- Serial Interface.

- AES-2003, AES standard for Digital Audio – Digital Input-Output interfacing – Serial Transmission format for Two-Channel Linearly Represented Digital Audio Data (AES3).

- SMPTE 12M-2-2008 for Television – Transmission of Time Code in the Ancillary Date Space.

  - Видеосигнал (последовательный цифровой интерфейс SDI) должен иметь разрешение 1920х1080, что соответствует формату изображения 16:9, с чересстрочным разложением и соответствовать 50 полям (25 кадрам) в секунду. Частоты дискретизации яркостного сигнала и двух цветоразностных сигналов должны находиться в соотношении 4:2:2, разрядность 10 бит.

  - Звуковое сопровождение должно быть записано с частотой дискретизации 48 кГц, 24 бит, максимальный допустимый уровень звукового сигнала -9 dBFS относительно цифровой шкалы.

2.6. Требуемые параметры медиа-файлов, предоставляемых на жестком диске (HDD) или флеш-накопителе:

  - Рекомендации

    - При использовании материалов вещательного формата стандартного разрешения (SD) преобразование их в формат высокого разрешения (HD) должно осуществляться с обеспечением максимальной чёткости и без нарушения геометрии изображения.

    - При использовании материалов невещательного формата низкого технического качества (архивные материалы, хроника, оперативная съемка, запись камер наблюдения, фотографические материалы, любительские съемки и т.п.) преобразование их в формат высокого разрешения (HD) должно осуществляться с обеспечением максимально возможной чёткости и без искажения геометрии объектов изображения.  При обработке подобных исходных материалов для последующего монтажа рекомендуется использование методов высокоразрядного кодирования, применение инструментов коррекции контрастности, чёткости и детализации.

    - Во избежание значительных потерь качества при монтаже следует применять умеренное масштабирование подобных материалов с использованием инструментов высокоразрядного кодирования.

    - Для обеспечения приемлемого технического качества допускается сохранение исходного 4:3-формата вышеуказанных материалов, в то время как видеоролик в целом создаётся в формате 16:9.

    - Недопустимо появление эффектов «подмораживания», стробирования, скачков, нестабильности изображения, «чёрных полей», эффекта микропланов при преобразовании форматов с разной частотой кадров и стандартов исходных материалов для корректного преобразования в формат высокого разрешения (HD) 1080i50.

    - Недопустимо появление артефактов движения - горизонтального, вертикального, диагонального при преобразовании видеоматериалов динамического характера (активное движение объекта в кадре, панорамирование камерой, съёмка с рук, зуммирование, рапид и т.д.) из формата стандартного разрешения (SD) в формат высокого разрешения (HD) или обратно.

# 3.Требования к принимаемым материалам

| Видеофайл | с аспектом 16:9 | Full Hd |
| --- | --- | --- |
| Контейнер |
| Формат контейнера | AVI | Mpg, mov |
| Видеотрек |
| Кодек | DV | Mpg, mp4, MXF, mov. |
| Название кодека | Microsoft DV |  |
| Ширина | 720 пикселей | 1920 пикселей |
| Высота | 576 пикселей | 1080 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Аспект Пикселя | D1/DV PAL Widescreen (1.4587) | 1080i |
| Частота кадров | 25 кадров/сек | 25 кадров/сек |
| Стандарт вещания | PAL | PAL |
| Порядок развертки | Нижнее поле первое (Bottom/Lower Field) | Нижнее поле первое (Bottom/Lower Field) |
| Аудиотрек |
| Формат | PCM | PCM |
| Вид битрейта | Постоянный | Постоянный |
| Битрейт | 1536 Кбит/сек | 1536 Кбит/сек |
| Каналы (дорожки) | 2 канала (дорожки) | 2 канала (дорожки) |
| Частота дискретизации | 48,0 КГц | 48,0 КГц |
| Разрядность (Bit depth) | 04 бит | 24 бит |
| Уровень звука | -23 lufs | -23 lufs |

2. Статичные Заставки

| Формат | *.PSD, *.TIFF, *.TGA, *.BMP |
| --- | --- |
| Ширина | 1050 пикселей | 1920 |
| Высота | 576 пикселей | 1080 |
| Цветовая схема | RGB | RGB |

4. Отступы

  - Все сюжетно – важные детали изображения и вся графика (титры, надписи и т.д.) должны располагаться внутри зоны защиты изображения кадра – отступ 5%. Также, нужно учитывать расположение логотипа.

# Footnotes

Формат HDCAMприменяется только при размещении ВГТРК агитационных материалов в рамках предоставления бесплатного эфирного времени